## Slide 1
WIFI室内定位方法概述
2021年12月15日

## Slide 2
目录
01
04
02
研究背景
WIFI室内定位方法
性能分析
常见网络模型
05
03
WIFI相关介绍
谢谢
06
CONTENTS

## Slide 3
目录
CONTENTS
01
研究背景

## Slide 4: 1 研究背景
1.1 WIFI室内定位的研究背景
1.1.2 室内定位的挑战：
  物体、墙壁遮挡信号
  室内环境复杂（走动、门窗开关）
  温度、湿度变化
1.1.1 GNSS：
  在室外环境中提供比较好的位置服务
GNSS受到以上室内环境的干扰，定位精度急剧下降，如何在复杂室内提供高精度定位服务，已经成为研究热点。
图片来自互联网
图1-1 室内环境示意图

## Slide 5: 1 研究背景
1.1.3 WIFI室内定位的研究背景
需要部署信号源
广泛部署
发展成熟
多移动端
造价较低
[1]乔威. 基于WiFi的室内定位算法研究及系统实现[D].西安科技大学,2021.

## Slide 6
目录
02
WIFI相关介绍
CONTENTS

## Slide 7: 2 WIFI相关介绍
2.1WIFI相关介绍
2.1.1 优点
成本低
实用性高
覆盖范围广
RSS：是指客户端接收的无线信号强度（Received Signal Strength）
2.1.2 信号特征
不确定性：
  电磁设备干扰
  多径效应：反射折射后收到的RSS可能来自不同的路径
  路径损耗：RSS与传播距离成反比
  室内障碍物
  人体吸收
非线性

## Slide 8
目录
TENTS
03
WIFI室内定位方法

## Slide 9: 3 WIFI室内定位方法
3.1 几何测量法——基于测距技术
3.1.1 基于到达时间TOA定位方法
[1]Wang H, Zhang D, Wang Y, et al. RT-Fall: A real-time and contactless fall detection system with commodity WiFi devices[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing,2016,16(2):511
TOA定位技术基本思想是通过信号传播速度与时间计算出待测位置与AP之间的距离[1].
图3-1 TOA原理
已知：待测位置与AP之间的距离：
(c表示WIFI信号在空气中的传播速度；t表示信号从AP到待测位置的时间.)
收发设备之间
严格时钟同步

## Slide 10: 3 WIFI室内定位方法
3.1 几何测量法——基于测距技术
3.1.2 基于到达时间差TDOA定位方法
[2] Du P, Zhang S, Chen C, et al. Demonstration of a low-complexity indoor visible lightpositioning system using an enhanced TDOA scheme[J].IEEE Photonics Journal, 2018,10(4):1.
TDOA利用信号到达时间差△t换算为距离差l来计算待测位置坐标[2].
图3-2 TDOA原理
已知：待测位置与两个AP的距离差：
(c表示WIFI信号在空气中的传播速度；t表示信号从AP到待测位置的时间.)
各个AP之间
严格时钟同步

## Slide 11: 3 WIFI室内定位方法
3.1 几何测量法——基于测距技术
3.1.3 基于到达角度AOA定位方法
[3]田增山，张千坤,周牧，等.基于CFR虚拟阵列天线的AOA室内定位[J].电子学报,2018,046(006): 1468-1474.
AOA定位方法需要用到某些特定接收装置，用来接收发射节点的信号，判断其传播的方向，计算出发射装置和接收装置之间的相对角度，然后使用三角测量等方法计算待测位置。一般至少两个发射器[3]。
图3-3 AOA原理
已知：
不要求时钟同步
部署成本高

## Slide 12: 3 WIFI室内定位方法
3.2 信号传播模型法
3.2.1 自由空间传播模型
信号传播模型法的基本思路是通过接收到大量的数据建立RSS与距离之间的非线性函数关系，构建信号传播模型，根据这个模型只需知道RSS值就能得到待测点与AP的距离，将用户接收到的信号强度值与空间物理距离建立某种实质性的联系。
假设：WIFI信号不受障碍物和环境因素影响
通过信号强度用模型预测距离
为发射功率
和分别为发射和接收天线增益
λ为信号波长
传输距离
系统损耗系数（障碍物材质）
接收端的接收功率
缺陷：现实中不存在理想环境，信号会受干扰，导致此模型不准确。

## Slide 13: 3 WIFI室内定位方法
3.2 信号传播模型法
3.2.2 对数距离路径损耗模型
PL(d)：传输距离值
PL()：传输时的功率值
：接收端与发射端的距离
损耗指数（路径消耗/距离增长）

## Slide 14: 3 WIFI室内定位方法
3.2 信号传播模型法
3.2.3 考虑墙壁衰减的模型（MWM）
优势：考虑了多方面的路径损耗,所以更加真实
使用信号传播模型计算与多个AP的距离再使用三边定位法
虽然不用测量，但是建立符合的室内传播模型难度大，所以精度不高。除了定位也可以反过来通过距离计算信号强度。

## Slide 15: 3 WIFI室内定位方法
3.3 位置指纹法
3.3.1 原理
RSS与传播距离成反比，故RSS值与空间位置具有一定的关联特征
利用关联将RSS向量与坐标一一对应起来
每个参考点接受AP信号，多个AP组成RSS向量唯一标记位置，得到无线电地图
匹配实际数据计算位置
图3-4 位置指纹法原理

## Slide 16: 3 WIFI室内定位方法
相似度距离：
数量
参考点数量
测得的第个的值
第i个参考点用第j个测到的值
1为曼哈顿距离 2为欧氏距离
3.3 位置指纹法
KNN系列：将实测的RSS向量与radio map中的RSS向量进行相似度距离的比较，相似度越高则两者距离越近，选取距离最近的K个坐标取平均值即可得到待测位置。
3.3.2 近邻法
计算之后升序排列,找到最小的K个RSS距离集合,求平均

## Slide 17: 3 WIFI室内定位方法
先验概率：
3.3 位置指纹法
采集RSS样本计算出已知参考点处RSS向量的先验概率信息，定位时将RSS向量出现最大概率对应的位置作为估计信息，一般用贝叶斯
3.3.3 概率法
位置估计：
第i个参考点先验概率
假设目标位置在各个参考点概率相等时，就可以表示为
难以记录概率
对缺失信息敏感
3.3.4 机器学习法（SVM、NN等）
离线阶段RSS向量作为训练集训练非线性模型
在现阶段使用模型预测

## Slide 18
目录
TENTS
04
性能分析

## Slide 19: 4 性能分析
4.1 定位误差
预测坐标和实际坐标的欧氏距离
4.2 平均定位误差
衡量定位算法精度的整体水平，计算所有测试点的定位误差求平均
4.3 累计分布函数
所有测试位置的定位误差低于某个值的概率分布，直观反应算法整体定位效果

## Slide 20: 4 性能分析
4.4 定位时间
用户发送定位请求到收到定位结果的消耗时间
代码实现链接：
*数据集1来自https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ujiindoorloc（无信号记为100导致效果不好）
*数据集2来自https://github.com/jiangqideng/codeInBlogs/tree/master/（信号传播模型生成）
https://gitee.com/jingwei1205/MyCourse/blob/master/%E5%8D%AB%E6%98%9F%E5%AE%9A%E4%BD%8D/locate.ipynb

## Slide 21
目录
CONTENTS
05
应用场景

## Slide 22: 5 应用场景
5.1适用场景
WIFI定位适用于在wifi热点较多的地方的定位位置获取，比如市区商场、医院等地方。
设备在开启Wi-Fi的情况下，即可扫描并收集周围的AP信号，无论是否加密,是否已连接。
设备将这些能够标示AP的数据发送到位置服务器,服务器检索出每一个AP的地理位置，并结合每个信号的强弱程度，计算出设备的地理位置并返回到用户设备。

## Slide 23
谢 谢！